## Slide 1: INFAL 222 - Jour 1

## Slide 2: Architecture réseau convergente, SDN et résilience distribuée

## Slide 3: Architecture réseau d’entreprise convergente
Jour 1 - INFAL 222 - Réseaux étendus

## Slide 4: Objectifs du jour
Comprendre ce qu’est une architecture réseau convergente
Introduire le Software Defined Network (SDN)
Distinguer un réseau centralisé d’un réseau distribué
Appréhender la notion de résilience

## Slide 5: DÉFINITION : convergence réseau
Convergence = regroupement des flux voix, vidéo et données sur une même infrastructure IP
✅ Avant : infrastructures séparées pour chaque type de service ✅ Aujourd’hui : mutualisation via Ethernet/IP avec segmentation logique

## Slide 6: DÉFINITION : suite
Métaphore : comme une autoroute avec des voies prioritaires : - les ambulances (VoIP) passent en premier, - les bus (vidéo) ont leur file dédiée, - les voitures (données classiques) attendent s’il le faut
Technique : utilisation de VLANs (VoIP, Data, Surveillance) pour distinguer les services

## Slide 7: EXEMPLE : Ports réseau et convergence
[PC] <---> [Tél IP] <-- Port Access (VoIP + Data) --> [Switch PoE]
[Caméra IP] <------------------- Port dédié VLAN Cam --> [Switch PoE]

## Slide 8: EXEMPLE : suite
Le téléphone IP intègre un switch Ethernet : le PC et le téléphone partagent un port via 2 VLANs (Data et VoIP)
La caméra IP est connectée sur un port dédié (PoE), souvent dans un VLAN séparé (sécurité ou vidéosurveillance)
Remarque : les trunks sont réservés aux liens inter-switch ou uplinks vers routeurs/contrôleurs

## Slide 9: CONFIG EXEMPLE : VoIP + Data sur un port
interface FastEthernet0/1 description Poste avec téléphone IP switchport access vlan 10 ! VLAN Data switchport voice vlan 20 ! VLAN VoIP switchport mode access spanning-tree portfast

## Slide 10: CONFIG EXEMPLE : suite
VLAN 10 : données utilisateur
VLAN 20 : téléphonie IP (Cisco CallManager, etc.)
Le téléphone sépare les trames et applique les bons tags

## Slide 11: CONFIG EXEMPLE : Caméra IP sur VLAN dédié
interface FastEthernet0/2 description Caméra IP - VLAN Vidéosurveillance switchport access vlan 30 switchport mode access spanning-tree portfast

## Slide 12: CONFIG EXEMPLE : suite
VLAN 30 : réservé à la vidéosurveillance
Ce port alimente uniquement une caméra IP
Généralement couplé à une stratégie QoS ou ACL spécifique sur le réseau

## Slide 13: CONTEXTE : Spanning Tree Protocol (STP)
STP est un protocole qui empêche les boucles de commutation dans un réseau Ethernet.
Sans STP, une boucle physique provoque une tempête de broadcast
Le switch attend que STP stabilise la topologie avant d’activer un port (jusqu’à 30 secondes !)
Problème : trop long pour un poste client ou un téléphone VoIP

## Slide 14: SPANNING-TREE PORTFAST
portfast : active immédiatement un port access sans attendre le calcul STP
Utilisation : ports connectés à des hôtes finaux (PC, téléphones, caméras)
Interdit sur des ports trunk/interconnexion (risque de boucle !)

## Slide 15: BONNES PRATIQUES
interface range FastEthernet0/1 - 24 spanning-tree portfast spanning-tree bpduguard enable
bpduguard protège contre une erreur de câblage (ex. : si un switch est branché sur un port portfast)

## Slide 16: BOUCLES DE COMMUTATION ET BROADCAST STORM
Boucle de commutation : se produit quand deux ports forment un chemin redondant non contrôlé entre switches
Les trames de type broadcast sont inondées sur tous les ports
Dans une boucle, elles circulent à l’infini, saturant les liens et les CPUs des équipements
Résultat : effondrement du réseau (tempête de broadcast)
STP permet de bloquer dynamiquement un lien pour casser la boucle

## Slide 17: PROTOCOLES UTILISANT LE BROADCAST
Les broadcasts sont indispensables à certains protocoles, en particulier au niveau 2 et 3 :
ARP : résolution des adresses IP en adresses MAC
DHCP Discover / Request : recherche de serveur d’adresses
Routing Information Protocol (RIPv1) : envois périodiques de tables
NetBIOS/SMB : découverte de services Windows
CDP/LLDP (si configurés en mode écoute large)

## Slide 18: RAPPEL : Fonctionnement de ARP
ARP (Address Resolution Protocol)
Objectif : associer une adresse IP à une adresse MAC (niveau 2)
Fonctionne par broadcast ARP Request (destinée à FF:FF:FF:FF:FF:FF)
Le destinataire répond en unicast avec son adresse MAC

## Slide 19: EXEMPLE
Host A : Qui a 192.168.1.10 ? (broadcast) Host B : C’est moi ! Mon MAC est 00:1B:44:11:3A:B7
ARP est une source fréquente de broadcast, mais essentielle au fonctionnement IP

## Slide 20: BÉNÉFICES DE LA CONVERGENCE
Mutualisation des équipements et des câbles
Réduction des coûts d’infrastructure
Meilleure gestion centralisée
Gestion fine via la QoS (prochaine séance)
⚠️ Demande une conception réseau rigoureuse

## Slide 21: INTRODUCTION : Software Defined Networking (SDN)
Définition : Le SDN (réseau défini par logiciel) est un paradigme qui sépare le plan de contrôle (logique) du plan de données (acheminement).
L’équipement réseau devient « programmable »
Le contrôle est centralisé via un contrôleur SDN
Il peut concerner les switches comme les routeurs, selon les besoins

## Slide 22: Contexte d’émergence
Années 2010, besoin d’agilité dans les datacenters, virtualisation croissante
Difficulté à gérer les configurations manuelles à grande échelle
Acteurs clés : OpenFlow, Cisco ACI, VMware NSX, Juniper Contrail

## Slide 23: PRÉREQUIS : Mise en place du SDN
Mise en situation pédagogique : Vous venez de recevoir une pile de routeurs et de switches pour un nouveau site. Objectif : déployer une infrastructure SDN.
Question : Peut-on simplement les brancher et contrôler tout à distance ?

## Slide 24: Réponse : Non
Il faut d’abord : 1. Accéder à chaque équipement individuellement 2. Appliquer une configuration minimale (masterisation) 3. Assurer leur connectivité au contrôleur SDN (IP, VLAN, routage, sécurité)

## Slide 25: EXEMPLE DE MASTERISATION
Objectif : préparer chaque équipement pour être piloté à distance.
- Configuration IP fixe sur interface de gestion - Ajout d'une route par défaut ou passerelle - Activation du protocole de gestion (SSH, API REST, etc.)

## Slide 26: EXEMPLE CISCO
interface vlan 1 ip address 192.168.100.10 255.255.255.0 ! ip default-gateway 192.168.100.1 ip ssh version 2 username admin secret cisco123
Cette base permet au contrôleur ou à un script de prendre la main à distance.

## Slide 27: PRISE DE CONTRÔLE VIA API
Une fois l’équipement accessible : - Le contrôleur SDN ou un outil d’automatisation peut pousser des configurations. - Cela passe souvent par des API REST utilisant JSON.

## Slide 28: EXEMPLE
POST /api/node/mo/uni/tn-Prod/app-Web.json { "fvAp": { "attributes": { "name": "WebApp" }...
Ici, le contrôleur configure dynamiquement un tenant ou une politique réseau (Cisco ACI, par ex).

## Slide 29: Contrôle des switches via SDN
Le SDN permet de piloter les switches :
Création et affectation de VLANs
Activation/désactivation de ports
Configuration des politiques QoS
Application d’ACL dynamiques (filtrage par profil utilisateur)
Exemple d’utilisation : déployer automatiquement un VLAN VoIP avec priorité haute dès qu’un téléphone est détecté.

## Slide 30: Contrôle des routeurs via SDN
Le SDN pilote aussi les fonctions avancées des routeurs :
Politique de routage (OSPF, BGP)
Encapsulation (VXLAN, MPLS, GRE)
Routage basé sur l’application ou le contexte utilisateur
Exemple : forcer le trafic voix vers un lien WAN spécifique avec un chemin de secours automatique

## Slide 31: Supervision des services par le SDN
Le SDN permet une orchestration complète de services réseau :
Load-balancing applicatif
Firewalling dynamique (contrôle basé sur utilisateur, appli ou heure)
Routage applicatif ou contextuel
Bénéfice : centraliser toutes les politiques réseau et sécurité dans une seule interface contrôleur.

## Slide 32: Centralisé vs Distribué
Modèle | Description | Exemples concrets
Centralisé | Une seule entité prend les décisions (contrôle, configuration, routage) | - Contrôleur SDN unique- Serveur DHCP central- Réseau d’entreprise classique
Distribué | L’intelligence est répartie entre plusieurs nœuds, chacun autonome | - Routage BGP entre FAI- DNS hiérarchique- Systèmes de microservices

## Slide 33: POURQUOI DISTRIBUER ?
Résilience accrue : la panne d’un nœud n’interrompt pas le fonctionnement global
Performance : les données et décisions sont plus proches des utilisateurs

## Slide 34: POURQUOI DISTRIBUER ?
Scalabilité horizontale : on ajoute des nœuds sans impacter le système global
Tolérance aux pannes : indispensable dans les grandes infrastructures

## Slide 35: Exemple technique : DNS
DNS centralisé : chaque requête va à un serveur maître → charge + latence
DNS distribué : chaque région/FAI dispose de serveurs en cache → rapide, tolérant aux pannes

## Slide 36: Réseaux maillés
Définition : tous les nœuds sont connectés à plusieurs autres, ce qui permet un acheminement dynamique.
Chaque nœud peut relayer le trafic d’un autre
Le routage s’adapte aux défaillances

## Slide 37: Réseaux maillés
Utilisé dans : IoT, Wi-Fi maillé (Google Nest), réseaux militaires
Exemple logiciel : - Service Mesh dans les microservices (ex : Istio avec Kubernetes)

## Slide 38: Résilience réseau
Définition : capacité du réseau à maintenir ses services malgré des pannes, coupures ou attaques.
Mécanismes clés :
Redondance des équipements et des chemins (liens multiples, HSRP/VRRP)
Routage dynamique avec recalcul automatique (OSPF, BGP)

## Slide 39: Résilience réseau
Load-balancing entre services ou accès WAN
Réplication des services ou données sur plusieurs sites (cloud hybride, edge)
Exemples :
- Dans un campus, si un switch de distribution tombe, le second prend le relais
- Dans un réseau d’entreprise multi-sites, un tunnel VPN de secours est activé si le principal tombe

## Slide 40: Transition vers QoS (Jour 2)
Problématique : tous les flux ne se valent pas ! - VoIP : sensible à la latence - Vidéo : sensible à la gigue - Fichiers : tolèrent les délais
La QoS permettra : - de différencier les traitements, - d’implémenter une politique de priorisation efficace
Question de réflexion : si tout le monde lance un appel Teams et regarde Netflix, qui doit être prioritaire ?

## Slide 41: Annexe – Approfondissement sur le routage et l’encapsulation dans le SDN

## Slide 42: 🧭 Qu’est-ce qu’un protocole de routage ?
Un protocole de routage permet à un routeur de décider par quel chemin envoyer les paquets IP vers une destination donnée. Le SDN supervise ces choix automatiquement, selon des politiques métier.

## Slide 43: 📡 OSPF expliqué simplement
OSPF fonctionne à l’intérieur d’un réseau (Intra-entreprise).
Il construit une carte complète du réseau (état de liens).
Comme un GPS local, il choisit la route la plus rapide automatiquement.
Il peut recalculer un autre chemin en cas de panne (convergence rapide).

## Slide 44: 🌍 BGP : le GPS de l’Internet
BGP relie différents réseaux (ex : Orange ↔ SFR).
Il choisit les routes selon des critères commerciaux ou techniques (coût, performance).
Il fonctionne à très grande échelle, comme un GPS entre pays.
Le SDN peut influer sur ses choix en cas de besoin (failover, QOS).

## Slide 45: 🔄 VLAN – Segmenter un réseau local
Permet de séparer logiquement les machines sur un même câble.
Exemple : RH et Compta dans des VLANs distincts → communication impossible sans routage.
Limité à 4096 VLANs.

## Slide 46: 📦 VXLAN – Transporter des VLANs sur IP
VXLAN encapsule un réseau dans un autre réseau IP (UDP).
Cela permet de connecter deux VLANs éloignés via un backbone IP.
Utilisé dans NSX-T pour connecter des VMs comme si elles étaient sur le même switch.
Capacité : jusqu’à 16 millions de réseaux isolés (vs 4096 pour VLAN).

## Slide 47: 🌀 GRE et MPLS
GRE : tunnel simple point à point → relie deux sites distants via Internet.
MPLS : réseau à base de labels pour accélérer et prioriser le traitement des paquets.
Très utilisé par les opérateurs pour les clients multisites.